## Slide 1: LASER Dynamics Simulation Using Cellular Automata
By Simone Giampà and Francesco Panebianco

## Slide 2: Introduzione
Il modello fisico dei LASER è complesso da risolvere analiticamente.
Gli automi cellulari sono modelli algoritmici semplici che si prestano bene a descrivere sistemi di equazioni differenziali di questo tipo.
Sono state fatte assunzioni semplificative su determinati parametri: ad esempio il pompaggio degli elettroni non si basa su una corrente d’ingresso. Inoltre, non lavoriamo con una stimulated emission cross-section, ma con una «soglia di emissione stimolata». Usiamo una pumping probability (tuttavia facilmente riconducibile ad un pumping rate a regime). Il modello del rumore è probabilmente quello che più risente della semplificazione.

## Slide 3: Dal LASER all’automa
Partiamo da un sistema a quattro livelli energetici ma consideriamo decay E3-E2 e E1-E0 istantanei e non radiativi.
Modelliamo lo stato del sistema come automa cellulare bidimensionale che si evolve con semplici regole che simulano fenomeni quantistici.
  Stimulated emission rule
  Photon decay rule
  Electron decay rule
  Pumping rule
  Noise photon creation rule
Si tratta dell’automa di base, quello descritto nel paper di partenza[1]: l’emissione spontanea e l’eccitazione termica sono condensate in una noise photon creation rule.

## Slide 4: Struttura dell’automa
L’automa è rappresentato da un reticolo bidimensionale, in cui ogni cella ha un suo stato.
Lo stato di una cella è composto da:
  Stato dell’elettrone (eccitato, ground state)
  Tempo di vita rimanente all’elettrone eccitato
  Un insieme di fotoni (limitati da un parametro di saturazione), ciascuno con un suo tempo di vita rimanente
Utilizziamo la regola di adiacenza di Moore per tenere conto della popolazione locale dell’intorno di una cella.
La variabile tempo della simulazione è adimensionale e discreta.

## Slide 5: Funzionamento dell’automa
Per ogni istante di tempo calcoliamo la popolazione, il numero di fotoni e il rumore prodotto, dopo aver aggiornato lo stato del reticolo usando un insieme di regole:
Stimulated Emission Rule
  Valutiamo il numero di fotoni adiacenti scorrendo le celle dello stato precedente. Sopra la relativa soglia, se l’elettrone della cella è in stato eccitato, si ha emissione stimolata: viene aggiunto un fotone alla cella (inizializzando il tempo di vita).
Photon decay rule
  Allo scadere del tempo di vita del fotone, questo viene rimosso.
Electron decay rule
  Allo scadere del tempo di vita dell’elettrone, si assiste ad un decadimento non radiativo.

## Slide 6: Funzionamento dell’automa
Pumping Rule
  Se un elettrone occupa lo stato fondamentale, ha una probabilità λ di essere promosso al livello energetico superiore. (Viene inizializzato il suo tempo di vita)
Noise photon creation Rule
  Il modello originario introduce fotoni in posizioni casuali per simulare allo stesso tempo emissione spontanea e contributo termico al rumore.
  [Il modello perfezionato modifica questa regola, tenendo conto dei due effetti separatamente]

## Slide 7: Regimi di funzionamento
Per valori di τa e τc molto vicini, il regime di funzionamento è «costante» o non-spiking
TIME_STEPS = 200;
LATTICE_WIDTH = 200;
LATTICE_HEIGHT = 200;
PHOTON_SATURATION = 25;
electronLifeTime = 30;
photonLifeTime = 10;
pumpingProbability = 0.192;
noiseProbability = 0.009;
stimulatedEmissionThreshold = 1;

## Slide 8: Regimi di funzionamento
Per valori di τa >> τc , il regime di funzionamento è «oscillante» con relaxation oscillations. Le oscillazioni del transitorio si smorzano esponenzialmente, raggiungendo uno stato stabile.
TIME_STEPS = 1000;
LATTICE_WIDTH = 150;
LATTICE_HEIGHT = 150;
PHOTON_SATURATION = 25;
electronLifeTime = 180;
photonLifeTime = 10;
pumpingProbability = 0.0125;
noiseProbability = 0.0001;
stimulatedEmissionThreshold = 1;
Più è alta la pumping rate, più deve aumentare il valore di τa per rendere evidente il regime oscillatorio

## Slide 9
TIME_STEPS = 200;
LATTICE_WIDTH = 100;
LATTICE_HEIGHT = 100;
PHOTON_SATURATION = 40;
electronLifeTime = 30;
photonLifeTime = 10;
pumpingProbability = 0.2;
noiseProbability = 0.01;
stimulatedEmissionThreshold = 1;
Un altro esempio evidente

## Slide 10: Soglia di pompaggio
Come ci si aspetta dal modello, è possibile trovare un valore di soglia per il pompaggio, oltre il quale la popolazione di fotoni aumenta ben oltre la popolazione riconducibile ad emissione spontanea.
Aumentando il tempo di vita della cavità o dei portatori, la soglia si abbassa

## Slide 11: Soglia di pompaggio
Aumentando la probabilità di rumore aumenta in maniera quasi lineare

## Slide 12: Soglia di pompaggio
Al diminuire della probabilità di emissione stimolata, la soglia si alza
In base al modello del paper originale, non abbiamo esattamente una probabilità di emissione stimolata, ma una soglia di fotoni adiacenti. Aumentando tale soglia, diminuisce la probabilità di emissione stimolata

## Slide 13: Saturazione del pompaggio

## Slide 14: Perché l’inversione di popolazione si assesta su un valore inferiore dopo il picco iniziale?
QUIETE
POMPAGGIO
DOMINA EMISSIONE STIMOLATA
EQUILIBRIO
In questa simulazione, lo stimulatedEmissionThreshold è stato aumentato per evidenziare il transitorio

## Slide 15: Automa perfezionato
La regola di Noise Photon Creation risulta piuttosto approssimativa: unisce effetti di emissione spontanea e agitazione termica in un’unica probabilità di rumore.
TIME_STEPS = 1000;
LATTICE_WIDTH = 150;
LATTICE_HEIGHT = 150;
PHOTON_SATURATION = 25;
electronLifeTime = 30;
photonLifeTime = 10;
pumpingProbability = 0.192;
stimulatedEmissionThreshold = 1;
thermalExcitingProbability = 0.001;
spontaneousEmissionProbability = 0.02;
Per questa simulazione è stato usato l’automa perfezionato

## Slide 16: Dal modello alla realtà
Prendiamo il caso dei valori plausibili, ad esempio…
τa = 100 ps [Tempo di vita dei portatori]
FSR = 107 GHz (0.6 nm) B3dB =10.22 GHz

## Slide 17: Fonti
Paper iniziale [1]: https://www.researchgate.net/publication/226637251_Laser_Dynamics_Modelling_and_Simulation_An_Application_of_Dynamic_Load_Balancing_of_Parallel_Cellular_Automata
Dettaglio sul pompaggio di soglia e i regimi di funzionamento [2]: https://www.researchgate.net/publication/7525971_Cellular_automaton_model_for_the_simulation_of_laser_dynamics